Описание и технические характеристика медицинского полуавтоматического биохимического анализатора Rayto RT-1904C.

RT-1904C является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro. Фотометр управляется встроенным компьютером с операционной системой Windows CE. Фотометр был разработан в 1999 году, производство началось в 2000 году. Прибор поставляется и продается в следующих странах: Франция, Германия, Украина, Бельгия, Польша и т.д.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Оптическая система | Бихроматическая с 7 длинами волн |
|  | Выполняемые реакции | Кинетика, конечная точка, бихроматичесике, дифференциальные, турбидиметрические |
|  | Дисплей | Жидкокристаллический, цветной 640Х240 точек 256 цветов |
|  | Компьютер | Встроенный со специализированным микропроцессором |
|  | Операционная система | Windows CE |
|  | Термостат | Встроенный, стабилизация температуры кюветы 25,30,37С ( 0.1С |
|  | Емкость памяти | 160 методик, 600 пациентов, 7 значений контроля качества |
|  | Длины волн | 340,405,500,546,578,620,670 нм |
|  | Динамический диапазон | 0.0 – 3.0 А |
|  | Диапазон измерения | 0.0 – 2.5 А |
|  | Разрешение | 0.001 А, расчет 0.0001 А |
|  | Ширина полосы пропускания фильтров | 8 нм |
|  | Разброс центральной длины волны фильтров | 1 нм |
|  | Линейность | (0.999 |
|  | Проточная кювета | Кварцевая 30 мкл |
|  | Перенос | < 1% |
|  | Минимальный объем на измерение | 200 мкл |
|  | Максимальный объем | 2000 мкл |
|  | Принтер | Встроенный термический, Ширина бумаги 57 мм |
|  | Размер | 450Х330Х140 мм |
|  | Вес | 10 кг |